Технические требования к изображениям

для изготовления эксклюзивных стеклотканевых обоев Wellton жаккардового плетения.

- Для ткачества стеклотканевых обоев жаккардового плетения можно использовать любое чёрно-белое изображение, белые области которого станут основой полотна (углубления фактуры), чёрные – выпуклым рельефным рисунком.

- Минимальная толщина линий в реальном размере, которые можно в процессе ткачества перенести на полотно стеклотканевых обоев, составляет не менее 4-5 мм. Более тонкие линии корректно отобразить в готовом изделии невозможно из-за ограничений технологии и толщины нитей, используемых в производстве.

ПРИМЕР:

| Фрагмент чёрно-белого рисунка | Фрагмент готового полотна стеклотканевых обоев |
| --- | --- |

- Выберите или создайте изображение, который Вы хотели бы получить в готовом изделии с учётом того, что изображение будет переведено в чёрно-белый вид.

- Определите реальные линейные размеры (диаметр) изображения, которое Вы хотели бы видеть на стеклотканевых обоях при условии, что стандартная ширина полотен стеклотканевых обоев составляет 100 см.

ПРИМЕР:

- Определите раппорт (расстояние между повторяющимися элементами изображения), который Вы хотели бы получить в готовой продукции.

ПРИМЕР:

- Примите решение относительно расположения изображения на полотне. Нужно ли Вам размещать элементы изображения на краях полотен стеклотканевых обоев, требуется ли диагональное размещение изображения.

ПРИМЕР

Расположение изображений на полотне может не ограничиваться приведёнными примерами. Жаккардовый станок позволяет переносить на тканое полотно практически любые черно-белые изображения, вплоть до огромных изображений шириной 1 м и любой разумной высоты, без повторения узора.

- Если Ваше изображение будет размещаться по диагонали, определите параметры этого размещения, обозначив два линейных размера смещения изображения (горизонтальное и вертикальное).

ПРИМЕР

- Определите требуемый объём производства эксклюзивных стеклотканевых обоев. Все принятые решения зафиксируйте в бланке заказа на изготовление рисунка. К бланку заказа приложите в электронном виде рисунок в реальном размере в одном из наиболее распространённых графических форматов (GIF, TIFF или JPG), или образец рисунка в реальном размере и отошлите на адрес электронной почты zapros@alaxar.ru.

Бланка заказа

| Ширина изображения | см. |
| --- | --- |
| Высота изображения | см. |
| Диаметр (для круглых рисунков) | см. |
| Раппорт | см. |
| Рисунок «в край» | (Да (Нет |
| Диагональное размещение элементов рисунка | (Да (Нет |
| Горизонтальное смещение элементов по диагонали | см. |
| Вертикальное смещение элементов по диагонали | см. |
| Требуемое количество стеклотканевых обоев | м2 |

На основании полученного бланка заказа и изображения в течение одного рабочего дня подготавливается коммерческое предложение, включающее стоимость планируемой к заказу партии эксклюзивных стеклотканевых обоев.

# Text boxes

40 см

100 см

Раппорт 90 см

Изображение «в край» с диагональным размещением

Изображение без перехода на следующее полотно и без диагонального размещения

35 см

45 см

70 см

Изображение без перехода на следующее полотно с диагональным размещением

100 см